Инструкция по эксплуатации

Усилитель для наушников на батарейках

iFi Nano iCAN

- 6.35 мм Разъем для наушников.
    Подключение наушников.

- XBass

XBass – уникальная разработка, сделанная для усиления басов и чтобы они подходили к различным видам наушников.

Направлениe:

●Для наушников с небольшим количеством басов

- 3D HolographicSound®

3D HolographicSound® создает голографическое звуковое поле, звучание как бы «внутри головы».

● 3D HolographicSound.

4. Регулятор громкости вкл/выкл.

5. Переключение усилений.

Микро-выключатели для регулировки усиления расположены в нижней части iCAN.

6. Вход питания постоянного тока.

Подключение только с адаптерами iFi низкого шума для использования и для подзарядки внутренней батареи (когда батарея полностью зарядится, индикатор перестанет гореть).

7. Вход RCA.
Из музыкального источника с разъемами RCA.

8. 3.5 мм вход.

Из музыкального источника с разъемами 3.5мм.

Совет: только один вход должен быть подключен и использован в одно время.

LEDs

Синий – зарядка

Зеленый – нормальный заряд в аккумуляторах

Красный – низкий уровень заряда в аккумуляторах

Технические характеристики

Входное напряжение: AC 100 - 240В, 50/60Гц

Аккумуляторы: Литивые 1400mAh
Потребляемая мощность: <2ВТ , 4 Вт максимум
Размеры: 106(Д) x 67(Ш) х 28(В) мм
Вес: 167g (0.37 фунтов)
Гарантийный срок: 12 месяцев

Гарантия iFi:

Для того, чтобы активировать гарантию на это устройство, вы должны зарегистрировать это устройство на официальном сайте.

http://ifi-audio.com

Положения и условия

iFi дает гарантию один год на все дефекты и детали.

Гарантийный период начинается с даты розничной продажи уполномоченным дистрибьютором или дилером iFi и при соблюдении следующих требований:

- Ответственность покупателя в течение 30 дней с момента официальной
продажи зарегистрировать и активировать продукт с гарантией iFi.

- Оригинал чека должен быть сделан для проверки подлинности перед любой гарантийной рекламацией.

- Продукция iFi никоим образом не должна подвергаться изменениям, иначе гарантия сразу станет недействительной.

- Гарантия iFi действует только в стране первоначальной продажи.

- Изделие не должно храниться во влажной среде;
не должно быть подвергнуто воздействию погодным явлениям, воде, соленой воде или брызгам.

- iFi ни в коем случае не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникающие, например, в результате утери собственности или за другие повреждения, вызванные неполадками самого iFi. Также iFi не несет ответственности за повреждения аудио компонентов,  вызванных отказом работы одного из продукта iFi.

- В течение гарантийного срока, iFi приведет изделие в рабочее состояние, или может заменить неисправный модуль на аналогичный.

- Все ремонтные работы после истечения гарантийного срока будут
возложены на владельца и будет нести 180-дневную гарантию на запчасти и работу. Клиент несет ответственность за доставку устройства iFi дистрибьютору в оригинальной упаковке. Это включает в себя оплату любых транспортных расходов и связанных с ними налогов.

- Окончательное решение по гарантийным случаям остается за iFi